## Slide 1: КАРХ – Тест №1 (контролен)
Вариант С

## Slide 2: Таблица за контролен тест
Въпрос № | Отговор (А,Б,В,Г) | Сигурен съм Колебая се | Верен отговор | Точки |  | Брой въпроси |  | 
1 | А | С | Г | -3 |  | верни | сгрешени | 
2 |  |  |  |  |  | 15 | 5 | 
3 |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | Сума на |  | 
6 |  |  |  |  |  | + точки |  | – точки
7 |  |  |  |  |  | 31 |  | 19
8 |  |  |  |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  |  | Общ сбор точки |  | 
11 |  |  |  |  |  | 12 |  | 
12 |  |  |  |  |  |  |  | 
13 |  |  |  |  |  |  |  | 
14 |  |  |  |  |  |  |  | 
15 |  |  |  |  |  | Оценка |  | 
16 |  |  |  |  |  | ****** |  | 
17 |  |  |  |  |  |  |  | 
18 |  |  |  |  |  |  |  | 
19 |  |  |  |  |  |  |  | 
20 |  |  |  |  |  |  |  | 
Легенда:
Верен + Сигурен = 3 т.
Верен + Колеблив = 1 т.
Грешен + Сигурен = -3 т.
Грешен + Колеблив = -1т.

## Slide 3: 1. Британският математик Алън Тюринг участва в създаването на:
А) Аналитичната машина
Б) Colossus
В) ENIAC
Г) Cray – 1

## Slide 4: 2. Името на Бил Гейтс се свързва с
А) IBM
Б) Apple
В) DEC
Г) Microsoft

## Slide 5: 3. Числото – 6310 представено като 8-битово двоично число в двоично-допълнителен код е
А) 0100 0000
Б) 0011 1111
В) 1100 0001
Г) 1100 0000

## Slide 6: 4. Числата 00110 и 11001 са в двоично-допълнителен код. Разликата 00110 – 11001 е равна на
А) 11101
Б) 01101
В) 10010
Г) 00101

## Slide 7: 5. Показаният графичен символ е на елемент
А) OR
Б) NOR
В) NAND
Г) XOR

## Slide 8: 6. Показанaтa таблица на истинност е на елемент
А) OR
Б) AND
В) NOR
Г) XNOR

## Slide 9: 7. Представянето Произведение от суми е
А) Произведение от minterm
Б) Произведение от maxterm
В) Произведение на minterm
по maxterm
Г) нито едно от изброените

## Slide 10: 8. Ако А, B и C са Булеви променливи, то изразът (A+B)(B+C)(C+A) е равен на
А) АВС
Б) А+В+С
В) АВ+АС+ВС
Г) нито едно от показаните

## Slide 11: 9. Мултиплексорът
А) е вид суматор
Б) свързва 1 от N входа към
изхода си
В) е вид тригер
Г) свързва 1 вход към 1 от N
от изходите си

## Slide 12: 10. При S=0, R=0 RS-тригерът е в състояние
А) Q = 0
Б) Q = 1
В) Q = Qпредишно състояние
Г) има невалидно състояние

## Slide 13: 11. АЛУ е комбинационна схема, която може да извършва
А) 8 операции
Б) 7 операции
В) 6 операции
Г) 4 операции

## Slide 14: 12. Число, записано според IEEE 754 (с плаваща точка), е 0хBF100000. Кое е това число?
А) 5.625
Б) -5.625
В) -0.5625
Г) друг отговор

## Slide 15: 13. Не е вярно, че DRAM е
А) динамична памет
Б) памет с произволен
достъп
В) енергонезависима
Г) всички изброени

## Slide 16: 14. Памет с организация 1024 думи по 32-бита е с големина
А) 1КВ
Б) 4КВ
В) 8КВ
Г) друга стойност

## Slide 17: 15. В MIPS архитектурата данни могат да се съхраняват (запазват)
А) в s-регистрите
Б) в t-регистрите
В) в s- и t-регистрите
Г) във всички регистри

## Slide 18: 16. Ако е изпълнен следният addi $s0, $0, 4 код, кое число е записано в $t0 ? addi $s1, $s0, -12 sub $t0, $s0, $s1
А) 4
Б) 8
В) -12
Г) 12

## Slide 19: 17. I – type инструкцията има
А) 6 полета
Б) 4 полета
В) 3 полета
Г) 2 полета

## Slide 20: 18. Какво число е записано в $s0 lui $s0, 0x4321 след изпълнението на следния код ori $s0, $s0, 0x8765
А) 0x4321
Б) 0x8765
В) 0x87654321
Г) 0x43218765

## Slide 21: 19. Стекът е
А) регистър със специално
предназначение
Б) масив от данни
В) памет за временно
съхранение на променливи
Г) програма за обработка на
прекъсванията

## Slide 22: 20. Към кой адрес прави преход инструкцията j 0х01002CF
А) 0х001002CF
Б) 0х01002CF0
В) 0х00400B3C
Г) 0хFFBFF4C3

## Slide 23: А сега ... ВЕРНИТЕ отговори !

## Slide 24: 1. Британският математик Алън Тюринг участва в създаването на:
А) Аналитичната машина
Б) Colossus
В) ENIAC
Г) Cray – 1
Б)

## Slide 25: 2. Името на Бил Гейтс се свързва с
А) IBM
Б) Apple
В) DEC
Г) Microsoft
Г)

## Slide 26: 3. Числото – 6310 предтавено като 8-битово двоично число в двоично-допълнителен код е
А) 0100 0000
Б) 0011 1111
В) 1100 0001
Г) 1100 0000
В)

## Slide 27: 4. Числата 00110 и 11001 са в двоично-допълнителен код. Разликата 00110 – 11001 е равна на
А) 11101
Б) 01101
В) 10010
Г) 00101
Б)

## Slide 28: 5. Показаният графичен символ е на елемент
А) OR
Б) NOR
В) NAND
Г) XOR
Г)

## Slide 29: 6. Показанaтa таблица на истинност е на елемент
А) OR
Б) AND
В) NOR
Г) XNOR
Г)

## Slide 30: 7. Представянето Произведение от суми е
А) Произведение от minterm
Б) Произведение от maxterm
В) Произведение на minterm
по maxterm
Г) нито едно от изброените
Б)

## Slide 31: 8. Ако А, B и C са Булеви променливи, то изразът (A+B)(B+C)(C+A) е равен на
А) АВС
Б) А+В+С
В) АВ+АС+ВС
Г) нито едно от показаните
В)

## Slide 32: 9. Мултиплексорът
А) е вид суматор
Б) свързва 1 от N входа към
изхода си
В) е вид тригер
Г) свързва 1 вход към 1 от N
от изходите си
Б)

## Slide 33: 10. При S=0, R=0 RS-тригерът е в състояние
А) Q = 0
Б) Q = 1
В) Q = Qпредишно състояние
Г) има невалидно състояние
В)

## Slide 34: 11. АЛУ е комбинационна схема, която може да извършва
А) 8 операции
Б) 7 операции
В) 6 операции
Г) 4 операции
Б)

## Slide 35: 12. Число, записано според IEEE 754 (с плаваща точка), е 0хBF100000. Кое е това число?
А) 5.625
Б) -5.625
В) -0.5625
Г) друг отговор
В)

## Slide 36: 13. Не е вярно, че DRAM е
А) динамична памет
Б) памет с произволен
достъп
В) енергонезависима
Г) всички изброени
В)

## Slide 37: 14. Памет с организация 1024 думи по 32-бита е с големина
А) 1КВ
Б) 4КВ
В) 8КВ
Г) друга стойност
Б)

## Slide 38: 15. В MIPS архитектурата данни могат да се съхраняват (запазват)
А) в s-регистрите
Б) в t-регистрите
В) в s- и t-регистрите
Г) във всички регистри
В)

## Slide 39: 16. Ако е изпълнен следният addi $s0, $0, 4 код, кое число е записано в $t0 ? addi $s1, $s0, -12 sub $t0, $s0, $s1
А) 4
Б) 8
В) -12
Г) 12
Г)

## Slide 40: 17. I – type инструкцията има
А) 6 полета
Б) 4 полета
В) 3 полета
Г) 2 полета
Б)

## Slide 41: 18. Какво число е записано в $s0 lui $s0, 0x4321 след изпълнението на следния код ori $s0, $s0, 0x8765
А) 0x4321
Б) 0x8765
В) 0x87654321
Г) 0x43218765
Г)

## Slide 42: 19. Стекът е
А) регистър със специално
предназначение
Б) масив от данни
В) памет за временно
съхранение на променливи
Г) програма за обработка на
прекъсванията
В)

## Slide 43: 20. Към кой адрес прави преход инструкцията j 0х01002CF
А) 0х001002CF
Б) 0х01002CF0
В) 0х00400B3C
Г) 0хFFBFF4C3
В)